Перечень сборочных единиц

| Поз. | Обозначение | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агрегат питания | ДС-1857 10.00.000 | 3 |
| 2. | Блок №1 | ДС-1857 10.01.000 | 5 |
| 3. | Питатель | ДС-1857 10.02.000 | 7 |
| 4. | Конвейер | ДС-158 10.09.000 | 9 |
| 5. | Решетка негабарита | КДМ 201 10.00.250 | 12 |
| 6. | Конвейер наклонный | ДС-1857М 00.07.000 | 14 |

ДС-1857 10.00.000 Агрегат питания

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1 шт.кг | Габариты, мм (длина, ширина ,высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | ДС-1857 10.01.000 ДС-1857 10.01.010 ДС-1857 96.02.000 ДС-1857 10.02.000 ДС117-2К 12.02.000 ДС-1857 96.03.000 ДС-1857 10.03.000 ДС117-2К 12.02.000 ДС-1857 96.04.000 ДС-1857 10.04.000 ДС-1857 10.04.010 ДС1857 96.05.000 ДС-158 10.09.000 ДС-154 14.00.110 | Блок Входит: Блок Электрооборудование Блок Входит: Блок Электрооборудование Блок Входит: Блок Электрооборудование Блок Входит: Блок Электрооборудование Конвейер Лестница | 1386 1306 6,9 14.06 1326 5,5 1406 1326 5,5 1396 1316 8,5 943 74 | 2750х2890х3060 2750х2890х3060 2750х2890х3060 2750х2890х3060 2750х2890х3060 2750х2890х3060 2750х2890х3060 2750х2890х3060 15033х688х1417 3230х1490х700 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | См.раскрытие См.раскрытие |

| ДС-1857 10.01.000 Блок |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  | ДС-1857 10.01.010 | Блок | 1306 | 2750х2890х3060 | 1 1 1 1 2 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
| 1 | ДС-1857 10.01.020 | Бункер | 697 | 2750×2890×3060 |  | см. раскрытие |
| 2 | ДС-185 10.02.200 | Питатель | 380 | 1677х1100х765 |  |  |
| 3 | ДС117-2К 12.01.070 | Решетка | 192,5 | 2280×2268×120 |  |  |
| 4* | ДС-185/483332098 | Вибратор ИВ99Б2 |  |  |  |  |

* В состав  блоков  №2, №3, №4 (см. Стр. 3) нижний вибратор не входит.

| ДС-185 10.02.200 Питатель |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 10.01.250 | Барабан натяжной Входит: | 39,5 | 844×Ø216 | 1 |  |
|  | ДС-185/461130114 | Подшипник 1206 |  |  | 2 |  |
| 2. | ДС-185 10.01.350 | Очиститель Входит: | 6,5 | 475х723х147 | 1 | На рис. не показан |
|  | Д587Б-1 02.00.043 | Пружина | 0,07 | 92×Ø34 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 10.01.620 | Заслонка | 12,4 | 534×250×430 | 1 | затвор питателя |
| 4. | ДС-185 10.01.650 | Винт | 5 | 445×60×220 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 10.02.300 | Барабан приводной Входит: | 52 | 1030хØ216 | 1 |  |
|  | ДС-185/461130114 ДС-185/462200102 | Подшипник 1206 Подшипник 53509 |  |  | 1 1 |  |
| 6. | ДС-185 10.01.201-01 | Кольцо резинотканевой конвейерной ленты | 24,5 | Lгот изд2778×650 | 1 |  |
| 7. | ДС-185/342831404 | Выключатель ВП15К-21Б 211-54 т2.3 |  |  | 1 | На рис. не показан |
| 8. | ДС-185/417462214 | Мотор-редуктор МТС100С0200/1Д40 120/24В 3 BRLUB.1,1kw |  |  | 1 |  |

| ДС-158 10.09.000 Конвейер Лист 1 Листов 2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-158 00.07.420 | Очиститель | 10 | 590х Ø140 | 1 |  |
| 2. | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295×Ø76 | 20 |  |
| 3. | ДС-158 00.07.040 | Опора | 2,3 | 630×70×105 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 00.07.003 | Стойка | 0,32 | 79×50×167 | 2 |  |
| 5. | ДС-158 60.08.080 | Роликоопора | 12,7 | 630×240 | 10 | в роликоопору входит два ролика несущих,поз.2 |
| 6. | ДС-158 10.09.010 | Секция | 215 | 7230×710×500 | 1 |  |
| 7. | ДС-158 10.09.070 | Секция | 170 | 7380×780 | 1 |  |
| 8. | ДС117-2К 10.04.130 | Барабан «беличьё колесо» | 42,5 | 796×Ø390 | 1 |  |
| 9. | ДС-158 00.07.001-01 | Кольцо резинотканевой конвейерной ленты | 133 | L гот изд.=29169×500 | 1 |  |
| 10. | Д587Б 02.00.043 | Пружина | 0,07 | 92х Ø34 | 1 | На рис. не показана |
| 11. | ДС-158 00.07.060 | Барабан натяжной | 39,4 | 662×219 | 1 | входит в секцию, поз.6 |
| 12. | ДС-158 00.07.070 | Прижим | 0,12 | 40×40 | 2 | входит в поз.11 |
| 13. | ДС-158 00.07.080 | Барабан натяжной | 37 | 660×Ø217 | 1 | входит в поз.11 |
| 14. | ДС-158 00.07.067 | Сухарь | 1 | 42×60 | 2 | входит в поз.11 |
| 15. | ДС-158 00.07.120 | Винт | 1,63 | 660×М20 | 2 | входит в поз.6 |
| 16. | ДС-158 00.07.580 | Ролик поддерживающий | 7,1 | 590×Ø76 | 8 |  |

| ДС-158 10.09.000 Конвейер Лист 2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 17. | ДС-158 10.09.130 | Мотор-редуктор | 68,2 | 680×248×257 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-158 10.09.140 | Звёздочка | 9,8 | 72×Ø248 | 1 | Z=29, Øпосадочн.=35 |
|  | ДС-185/417462211 | Мотор-редукотор МТС42AF 1650/3kw/4p |  |  | 1 |  |
| 18. | ДС-158 00.07.630 | Барабан (приводной) Входит: | 62 | 960×Ø289 | 1 |  |
|  | ДС-185 00.07.631 | Звездочка | 3,8 | 74×Ø165,7 | 1 | Z=29, Øпосадочн.=38 |
| 19. | ДС-158 10.09.150 код 142 008026 | Цепь, 62 звена Цепь ПР-25,4-6000 | 5,1 | L=1574,8 | 1 |  |
| 20. | ДС-158/342269032 | Выключатель концевой аварийный P2L131312 с сальником PG11 |  |  | 2 | На рис. не показан |

| КДМ201 10.00.250 Решетка негабарита |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ201 10.00.310 | Колосник | 25,9 | 735×700×105 | 2 |  |
| 2. | КДМ201 10.00.151 | Корпус | 1,8 | 130×40×80 | 2 |  |
| 3. | КДМ201 10.00.152 | Крышка | 0,1 | 76×76 | 2 |  |
| 4. | КДМ201 10.00.153 | Прокладка | 0,017 | 11,7×Ø60 | 6 |  |
| 5. | КДМ201 10.00.251 | Болт | 0,35 | 200×М16 | 2 |  |
| 6. | АЦ-8,5-255Б 05.14.002 | Пружина | 0,12 | 80×Ø33 | 6 |  |
| 7. | ДС-185/483332098 | Вибратор ИВ-99Б-2 |  |  | 1 |  |

| ДС-1857М 00.07.000 Конвейер наклонный Лист 1 Листов 2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857М 00.07.080 | Цепь | 5,2 | L=2032 | 1 |  |
| 2. | ДС-158 00.07.060 | Барабан натяжной | 39,4 | 662×219 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 00.07.070 | Прижим | 0,12 | 40×40 | 2 | входит в поз.2 |
| 4. | ДС-158 00.07.080 | Барабан натяжной | 37 | 660×Ø217 | 1 | входит в поз.2 |
| 5. | ДС-158 00.07.067 | Сухарь | 1 | 42×60 | 2 | входит в поз.2 |
| 6. | ДС-158 00.07.120 | Винт | 1,63 | 660×М20 | 2 |  |
| 7. | ДС-158 00.07.420 | Очиститель | 10 | 590×Ø140 | 1 |  |
| 8. | ДС-158 10.09.130-01 ДС-158 10.09.140 ДС-185/417462211 | Мотор-редуктор Входит: Звездочка Мотор-редуктор МТС 42AF 1650/3kw/4p | 68,2 9,8 | 680×Ø248×257 72×Ø247 | 1 | Z=29, Øпосадочн.=35 |
| 9. | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295×Ø76 | 20 |  |
| 10 | ДС-158 00.07.040 | Опора | 2,3 | 630×70×105 | 1 |  |
| 11 | ДС-158 00.07.003 | Стойка | 0,32 | 79×50×167 | 2 |  |
| 12 | ДС-158 60.08.080 | Роликоопора | 12,7 | 630×240 | 10 | В роликоопору входит 2 ролика несущих, поз. 9 |
| 13 | ДС-158 00.07.580 | Ролик поддерживающий | 7,1 | 590×Ø76 | 1 |  |

| ДС-1857М 00.07.000 Конвейер наклонный Лист 2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 14. | ДС-158 00.07.630 ДС-158 00.07.631 | Барабан приводной Входит: Звездочка | 62 3,8 | 960× Ø289 74× Ø165,7 | 1 1 | Z=19, Øпосадочн.=38 |
| 15. | ДС-1857М 00.07.001-01 | Кольцо резинотканевой конвейерной ленты | 133 | L гот изд.=16319 | 1 |  |
| 16. | Д587Б-1 02.00.043 | Пружина | 0,07 | 92× Ø34 | 1 | На рис. не показан |
| 17. | ДС-185/342269032 | Выключатель концевой авариыный P2L131312 с сальником PG21 |  |  | 2 | На рис. не показан |

# Text boxes

Агрегат питания,

решетка негабарита

и конвейер наклонный

Натяжное  устройство

Каталог запасных частей

Книга1

Кременчуг 2012г.

Установка

асфальтосмесительная ДС-1857 улучшенная

производительностью 52…64 т/ч

ПАО  «Кредмаш»

натяжное устройство