| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| Система опрыскивания | ДС-168 00.09.000 3 |
| Бак | ДС117-2Е 00.22.000 6 |
| Пневмосистема | ДС-168 00.14.000 8 |
| Установка компрессорная | Д508-2А 08.00.000 11 |
| Блок управления | ДС-168 01.00.000Ч……………………………………………………………..13 |
| Емкость топливная | ДС-168 02.00.000Ч…………………………………………………………..…16 |

ДС-168 00.09.000 Система опрыскивания.

Техническая характеристика Рабочий объём бака, м 3(л), не более…………………………………………………….………………0,3(300) Применяемая жидкость для опрыскивания………………….……… ………….печное бытовое топливо ТУ 38-101656-76 или топливо дизельное Л ГОСТ 305-82 Давление в системе опрыскивания, МПа (кгс/см 2)………………………….…..…..….0,25…0,4(2,5…4)

ДС-168 00.09.000 Система опрыскивания (по запчастям).

| ДС-168 00.09.000 Система опрыскивания |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС62А 07.00.010 | Установка выключателя | 2,5 | 190×210 | 2 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | Код 342831404 | Выключатель ВП15К-21Б211-54Т2.3 |  |  |  |  |
| 2 | ДС117-2Е 00.22.000 | Бак | 95 | 1525×34 | 1 |  |
| 3 | Код 453400517 | Хомут обжимной (18...28мм |  |  | 2 |  |
| 4 | ДС-158 00.05.010 | Опрыскиватель | 4,85 | 1405×190 | 1 |  |
| 5 | Д645-2Г 60.02.010 | Опрыскиватель | 3,8 | 1413×202 | 1 |  |

ДС117-2Е 00.22.000 Бак (по запчастям).

| ДС117-2Е 00.22.000 Бак |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС117-2Е 00.22.010 | Емкость | 47,4 | 1525×734 | 1 |  |
| 2 | Д506 08.03.140 | Фильтр | 0,124 | L=226 | 1 |  |
| 3 | ДС117-2Е 00.22.006 | Муфта | 0,09 | 25×(36 | 1 |  |
| 4 | ДС117-2Е 00.22.007 | Муфта | 0,23 | 63×(36 | 1 |  |
| 5 | ДС117-2Е 00.22.009 | Муфта | 0,22 | 36×(36 | 1 |  |
| 6 | Код 372221215 | Кран А331016-0,15, Ду15 |  |  | 1 |  |
| 7 | Код 415811001 | Насос НШ10-З-Л |  |  |  |  |
| 8 | Код 421213519 | Манометр МТП-3М-1,6МПа-2,5 |  |  | 1 |  |
| 9 | Код 415552127 | Фильтр 2ФВМС-80УХЛЧ |  |  | 1 |  |
| 10 | Код 332330224 | Двигатель 2АИ80А4У2 |  |  | 1 |  |
| 11 | Код 415 311006 | Гидроклапан давления БГ54-32М,УХЛЧ |  |  | 1 |  |

ДС-168 00.14.000 Пневмосистема.

Техническая характеристика Компрессор -тип………………………………………………..поршневой, двухступенчатый -количество, шт.……………………………….……………………………………2 Производительность, м 3/мин…………………………………………….………0,5 Рабочее давление, МПа (кгс/см 2)…………………………………………….0,6(6)

ДС-168 00.14.000 Пневмосистема (по запчастям).

| ДС-168 00.14.000 Пневмосистема |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | Д508-2А 08.00.000 | Установка компрессорная | 300 | 1315×780×720 | 2 |  |
| 2 | Код 373211115 | Клапан Ду15 |  |  | 4 |  |
| 3 | Код 373211119 | Клапан Ду20 |  |  | 1 |  |
| 4 | Код 415151013 | Пневмораспределитель 358-910-СО4 |  |  | 2 |  |
| 5 | Код 421213514 | Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 |  |  | 1 |  |
| 6 | Код 453400516 | Хомут обжимной (32...51мм |  |  | 8 |  |
| 7 | Код 255711019 | Трубопровод TRN10/8: 0.6м-3шт., 1,0м-3шт., 1,3м-1шт., 5м-2шт., 1,4м-2шт., 1,65м-1шт., 2,3м-2шт. |  | L=25150 | 14 |  |

Д508-2А 08.00.000 Установка компрессорная (по запчастям).

| Д508-2А 08.00.000 Установка компрессорная |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | Д508-2А 08.00.210 | Рама | 83 | L=1445 | 1 |  |
| 2 | Н4110016 | Шкив | 8,5 | 75×(216,4 | 1 |  |
| 3 | Код 332630221 | Двигатель АИР112М4У2 | 77 |  | 1 |  |
| 4 | Код 256311261 | Ремень В(Б)-2000Ш |  |  | 2 |  |
| 5 | Код 483423003 | Компрессор унифицированный | 67 |  | 1 |  |

ДС-168 01.00.000Ч Блок управления

Техническая характеристика Тип кабины оператора………………………..…закрытая, теплозвукоизолирующая Кондиционер воздуха, шт…………………………………………………………………….………….1 Теплоэлектровентилятор, шт……………………………………………………………….…………2 Площадь пола кабины, м 2………………………………………………………………...…………….6,1 Объём кабины, м 3…………………………………………………………………………………..…12,18 Внутренние габариты, м, не менее -длина………………………………………………………………………………………………………..2,9 -ширина……………………………………………………………………………………………………..2,1 -высота……………………………………………………………………………………………………..2,0

ДС-168 01.00.000Ч Блок управления (по запчастям).

| ДС-168 01.00.000Ч Блок управления |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-168 01.01.000 | Установка кабины | 1400 | 3420×4834×2503 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-168 01.01.010 | Кабина оператора | 980 | 3300×2850×2400 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | Д-168 20.01.000 | Электрооборудование кабины оператора | 650 | 3390×204×2830 | 1 |  |
| 2 | ДС-168 01.02.000 | Электроаппаратная | 1320 | 3088×2570×2637 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-168 20.02.000 | Электрооборудование электроаппаратной | 730 |  | 1 |  |

ДС-168 02.00.000Ч Ёмкость топливная.

Техническая характеристика Вместимость, м 3…………………………………………………………..…13,3 Температура подогрева топлива, К( 0С)…………...….368…378(95…105) Производительность насоса для подачи топлива к топке сушильного агрегата, (при частоте вращения 1400 об/мин.), л/с (м 3/ч)…………………………………………………………………..0,4(1,4)

ДС-168 02.00.000Ч Емкость топливная (по запчастям).

| ДС-168 02.00.000Ч Ёмкость топливная |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | Д645-2Г 55.00.000 | Емкость топливная | 2150 | 4510×2308×2930 | 1 |  |
| 2 | Д645-2Г 55.00.150 | Установка насоса | 31 | 670×320 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | Код 415110021 | Агрегат электронасосный НМШ2-40-1,6/16Б-5У3 |  |  |  |  |
| 3 | Д595 08.000 | Клапан перепускной | 3,7 | 120×222 | 1 |  |
| 4 | Д595 09.000 | Фильтр | 17,3 | 340×265×477 | 1 |  |
| 5 | Код 372222225 | Кран А331016-0,25, Ду 25 |  |  | 2 |  |
| 6 | Код 421112018 | Термометр ТГП-100 (0-300)-1,5-1,6-2000УХЛЧ |  |  | 2 |  |
| 7 | Код 421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287У2 |  |  | 1 |  |
| 8 | Код 431213506 | Манометр МТП-1М-0,6МПа-25 |  |  | 1 |  |

# Text boxes

Установка асфальтосмесительная ДС-168

производительностью 130…160т/ч

Система опрыскивания

Пневмосистема

Блок управления

Емкость топливная

Каталог запасных частей

Кременчуг

2004г.